## Slide 1: Οργανολογία
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ
http://sensors.ece.ntua.gr

## Slide 2: Συνήθη εξαρτήματα
Μη-ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές
Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές
Αντιστάσεις
Πηνία
Τύπος
SMD:
Τύπος Through-hole:

## Slide 3: Ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs)
Τύποι:
DIP
(Dual in-line package)
SOP
(Small-outline package)
ATmega328P

## Slide 4: Πολύμετρο
Υποδοχή για τις υπόλοιπες μετρήσεις
Υποδοχή για μέτρηση ρεύματος >400 mA έως 10 A
Χειροκίνητη επιλογή κλίμακας
Υποδοχή COM (-)
Διατήρηση τελευταίας ένδειξης
Σχετική μέτρηση
Επιλογή λειτουργίας
Επιλογή | Μέτρηση
VAC | Εναλλασσόμενη τάση (RMS)
VDC | Συνεχής τάση
Hz % | Συχνότητα Duty cycle
oF oC | Θερμοκρασία σε oF Θερμοκρασία σε oC
Ω CAP | Πτώση τάσης διόδου Αντίσταση Έλεγχος συνέχειας Χωρητικότητα πυκνωτή
μA | Ένταση ρεύματος έως μΑ
mA | Ένταση ρεύματος έως 400 mA)
10A | Ένταση ρεύματος (>400mA έως 10A)
Μέγιστες επιτρεπόμενες τάσεις και εντάσεις εισόδων

## Slide 5: Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
ΧΡΩΜΑ |  | 1η ΛΩΡΙΔΑ | 2η ΛΩΡΙΔΑ | 3η ΛΩΡΙΔΑ | 4η ΛΩΡΙΔΑ | 5η ΛΩΡΙΔΑ
Μαύρο |  | 0 | 0 | 0 | x1Ω | 
Καφέ |  | 1 | 1 | 1 | x10Ω | ±1%
Κόκκινο |  | 2 | 2 | 2 | x100Ω | ±2%
Πορτοκαλί |  | 3 | 3 | 3 | x1kΩ | 
Κίτρινο |  | 4 | 4 | 4 | x10kΩ | 
Πράσινο |  | 5 | 5 | 5 | x100kΩ | ±0.5%
Μπλε |  | 6 | 6 | 6 | x1MΩ | ±0.25%
Μωβ |  | 7 | 7 | 7 | x10MΩ | ±0.1%
Γκρι |  | 8 | 8 | 8 |  | ±0.05%
Λευκό |  | 9 | 9 | 9 |  | 
Χρυσό |  |  |  |  | x0.1Ω | ±5%
Ασημί |  |  |  |  | x0.01Ω | ±10%
π.χ.
Πράσινη: 5
Μπλε: 6
Πορτοκαλί: x1 kΩ
Χρυσή: ±5%
Άρα: 56 kΩ ±5%
Αγνοείται εάν ο αντιστάστης έχει μόνο 4 λωρίδες

## Slide 6: Τύποι πλακετών
Πλακέτα δοκιμών (Breadboard)
Διάτρητη πλακέτα (Perfboard)
Πλακέτα εκτυπωμένου κυκλώματος (PCB)

## Slide 7: Breadboard
Σύνδεση εν παραλλήλω ( )
Σύνδεση εν σειρά ( )
Γραμμές τροφοδοσίας

## Slide 8: Τύποι καλωδίων & υποδοχών (1/3)
Banana - Probes
Banana - Alligator
Banana - Banana

## Slide 9: Τύποι καλωδίων & υποδοχών (2/3)
Ομοαξονικό καλώδιο
BNC - BNC
Θωράκιση
Μόνωση
Αγωγός
Σήμα
GND

## Slide 10: Τύποι καλωδίων & υποδοχών (3/3)
BNC – Alligator
(για γεννήτρια)
BNC – Probe
(για παλμογράφο)
Ρύθμιση εξασθένισης (x1, x10 …)
GND
Σήμα
Βίδα διόρθωσης

## Slide 11: Παλμογράφος
Είσοδοι
Έλεγχος/ Βαθμονόμηση probe
Ρύθμιση κλίμακας τάσης
(κατακόρυφου άξονα)
Κατακόρυφη μετακίνηση σήματος
Οριζόντια μετακίνηση σήματος
Ρύθμιση κλίμακας χρόνου
(οριζοντίου άξονα)
Επιλογή καναλιού και ρυθμίσεων
Επιλογές συγχρονισμού
(trigger)
Πλήκτρα επιλογών
Πλήκτρα παύσης
Μετρήσεις
Αυτόματη ρύθμιση
Πλήκτρο ενεργοποίησης

## Slide 12: Οθόνη παλμογράφου
Χρόνος ανά υποδιαίρεση της οθόνης (time/div) [us = μs]
Χρόνος αναφοράς
Επίπεδο τάσης αναφοράς
Τάση ανά υποδιαίρεση της οθόνης (volt/div)
Coupling:
Επιλογή εμφάνισης μόνο AC (AC), επιπέδου αναφοράς (GND) ή AC+DC (DC)
Probe:
Πολλαπλασιασμός των μετρήσεων με αυτόν τον συντελεστή (1x, 10x, 100x, …)
Η ένδειξη πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που τίθεται στο probe!
Προσθήκη φίλτρου

## Slide 13: Μέτρηση σήματος στον παλμογράφο
Μέτρηση περιόδου Τ
2 Divisions
TIME: 500 μs/div [us = μs]
Άρα: Τ = 2 × 0.5 ms = 1 ms
Μέτρηση Vpp (V peak-to-peak)
5 Divisions
CH1: 500 mV/div
Άρα: Vpp = 5 × 0.5 V = 2.5 V

## Slide 14: Γεννήτρια συχνοτήτων
Ενεργοποίηση εξόδου
Επιλογή συχνότητας, τάσης, offset, duty cycle κ.λπ.
Έξοδος
Επιλογή κυματομορφής
Ρύθμιση τιμών
Επιλογή (σάρωση) εύρους συχνοτήτων
Επιλογή High Z: Utility → Output Setup → High Z

## Slide 15: Γεννήτρια συχνοτήτων
Προσθήκη DC συνιστώσας
Αλλαγή συμμετρίας του σήματος
Ρύθμιση συχνότητας (επιλογή συντελεστή επί την κλίμακα)
Επιλογή κλίμακας συχνότητας
Επιλογή εξασθένισης του σήματος
Έξοδος
Επιλογή κυματομορφής
Ρύθμιση πλάτους
Επιλογή μεταβαλλόμενης συχνότητας

## Slide 16: Τροφοδοτικό
Έξοδος σταθερής τάσης (V-, V+)
Έξοδοι μεταβλητής τάσης (V-, GND, V+)
Ρύθμιση τάσης
Ρύθμιση ανώτατου ορίου έντασης ρεύματος
Προσοχή!!
Ισχύει ο νόμος του Ohm, .
Συνεπώς, είναι δυνατή η ρύθμιση είτε της τάσης, είτε της έντασης ρεύματος.
Ρύθμιση εξόδων (Ανεξάρτητες, σε σειρά, παράλληλες)
Ένδειξη βραχυκυκλώματος (CC-Constant current)